## Slide 1: Princípios de comunicação bluetooth
Prof. Me. Hélio Esperidião

## Slide 2: A Tecnologia Bluetooth
Desenvolvida originalmente pela Ericsson e gerenciada por um grupo de empresas - o Bluetooth SIG (Special Interest Group)
Substituição de cabos de conexão
Trabalha na banda de 2.4 GHz utilizando FHSS com 1600 saltos/s
Transferências da ordem de centenas de Kbps
Cada aparelho possui um ID único para facilitar identificação

## Slide 3: Requisitos da Tecnologia
Baixo custo
  Para poder ser embutido em outros dispositivos sem modificar sua faixa de preço
Baixo consumo de energia
  Utilização voltada para dispositivos móveis
Tamanho Reduzido
Pequeno alcance

## Slide 4: Padrão IEEE 802.15.1
Objetivos
  Baixo custo
  Baixo consumo energético
  Leve
  Fácil uso
  Confiável e tolerante a falhas

## Slide 5: Padrão IEEE 802.15.1
Frequência —> 2,4 GHz
Resiliente a falhas
Taxa de transmissão
  1 Mbs
  Distância
  média 10 metros
  máxima 100 metros

## Slide 6: Bluetooth
O que é Bluetooth?
  Interface de rádio universal
  Pequena distância (10 m)
  Conexão entre dispositivos eletrônicos portáteis
  Redes Ad Hoc(não há um nó central)
  Elimina necessidade cabos em modems, PDAs
  computadores, impressoras, projetores, etc.
  Baixa pôtência, custo e complexidade

## Slide 8: Bluetooth
Conectividade em sistemas sem fio
  Em sistemas de rádio convencionais, o móvel se conecta a uma estação base que gerencia a comunicação entre este móvel e outros terminais.
O acesso ao canal, alocação de canal, controle de tráfego e minimização de interferência são controlados pela estação base.
  Exemplos: GSM. D-AMPS, IS-95, WLAN, etc

## Slide 9: Bluetooth
Conectividade em sistemas AD Hoc
  Em sistemas AD Hoc não existe diferenciação entre terminal e estação base.
  Comunicação ponto-a-ponto
  Não existe central de controle para que as unidades possam fazer as conexões ou para dar suporte a estas conexões
  Várias conexões AD Hoc podem compartilhar o meio sem necessidade de uma estação de controle

## Slide 10: Topologia das redes
Formação de redes ad-hoc formando piconets
  Cada piconet tem sempre um dispositivo mestre e ate 7 escravos

## Slide 11: Topologia das redes
Toda a comunicação é feita entre o mestre e um escravo
Quando duas ou mais piconets compartilham algum dispositivos, temos uma scatternet
Esses dispositivos atuam como roteadores entre as duas redes

## Slide 12: Bluetooth
Espectro de Frequência
  O sistema deve operar em qualquer parte do mundo e a banda de frequência deve ser aberta ao público sem a necessidade de licenças
A única banda de frequência que satisfaz estes requisitos é a 2,45 GHz - Industrial-Scientific medical (ISM) band
2400 MHz à 2483,5 MHz nos EUA e na Europa (apenas parte desta banda está disponível na França e Espanha)
2471 MHz à 2497 MHz no Japão

## Slide 13: Bluetooth
Bluetooth 4.2
  Frequência - 2.4 GHz
  Alcance - 30m
  Velocidade - 1Mbps
Bluetooth 5.0
  Consumo de Energia
  Velocidade
  Expansão na conexão - Mesh (IoT)

## Slide 14: Bluetooth
#include "BluetoothSerial.h"
BluetoothSerial SerialBT;
#define BT_NAME "UNIVAP"
void setup()
{
Serial.begin(115200); // Inicializa o monitor serial
SerialBT.begin(BT_NAME); // Nome do dispositivo Bluetooth
Serial.println("ESP32 Bluetooth Iniciado. Aguardando conexão...");
}

## Slide 15
void loop()
{
if (SerialBT.available())
{ // Verifica se há dados recebidos via Bluetooth
char received = SerialBT.read(); // Lê o primeiro caractere recebido
Serial.println("Recebido: " + String(received));
SerialBT.println("ESP32 Recebeu: d “ + String(received));
}
}

## Slide 18
#include <Arduino.h>
#include "BluetoothSerial.h"
BluetoothSerial SerialBT;
#define BT_NAME "UNIVAP" // Nome do dispositivo Bluetooth
/*
LIGAÇÃO DO MOTOR
MOTOR A IN1 IN2
direto 1 0
reverso 0 1
parar 0 0
parar 1 1
*/
#define IN1_MOTOR1 27
#define IN2_MOTOR1 26
#define IN3_MOTOR2 25
#define IN4_MOTOR2 33

## Slide 19
void moverFrente(){
digitalWrite(IN1_MOTOR1, 1);
digitalWrite(IN2_MOTOR1, 0);
digitalWrite(IN3_MOTOR2, 1);
digitalWrite(IN4_MOTOR2, 0);
SerialBT.println("ESP32 Recebeu: w ");
Serial.println("Movendo para frente");
}
void moverTras(){
digitalWrite(IN1_MOTOR1, 0);
digitalWrite(IN2_MOTOR1, 1);
digitalWrite(IN3_MOTOR2, 0);
digitalWrite(IN4_MOTOR2, 1);
SerialBT.println("ESP32 Recebeu: s ");
Serial.println("Movendo para trás");
}

## Slide 20
void moverEsquerda()
{
digitalWrite(IN1_MOTOR1, LOW);
digitalWrite(IN2_MOTOR1, HIGH);
digitalWrite(IN3_MOTOR2, HIGH);
digitalWrite(IN4_MOTOR2, LOW);
SerialBT.println("ESP32 Recebeu: a ");
Serial.println("Movendo para a esquerda");
}
void moverDireita()
{
digitalWrite(IN1_MOTOR1, HIGH);
digitalWrite(IN2_MOTOR1, LOW);
digitalWrite(IN3_MOTOR2, LOW);
digitalWrite(IN4_MOTOR2, HIGH);
SerialBT.println("ESP32 Recebeu: d ");
Serial.println("Movendo para a direita");
}

## Slide 21
void parar()
{
digitalWrite(IN1_MOTOR1, LOW);
digitalWrite(IN2_MOTOR1, LOW);
digitalWrite(IN3_MOTOR2, LOW);
digitalWrite(IN4_MOTOR2, LOW);
Serial.println("Parando os motores");
}
void setup(){
Serial.begin(115200); // Inicializa o monitor serial pinMode(IN1_MOTOR1, OUTPUT);
pinMode(IN2_MOTOR1, OUTPUT);
pinMode(IN3_MOTOR2, OUTPUT);
pinMode(IN4_MOTOR2, OUTPUT);
SerialBT.begin(BT_NAME); // Nome do dispositivo Bluetooth
Serial.println("ESP32 Bluetooth Iniciado. Aguardando conexão...");
}

## Slide 22
void parar()
{
digitalWrite(IN1_MOTOR1, LOW);
digitalWrite(IN2_MOTOR1, LOW);
digitalWrite(IN3_MOTOR2, LOW);
digitalWrite(IN4_MOTOR2, LOW);
Serial.println("Parando os motores");
}
void setup(){
Serial.begin(115200); // Inicializa o monitor serial pinMode(IN1_MOTOR1, OUTPUT);
pinMode(IN2_MOTOR1, OUTPUT);
pinMode(IN3_MOTOR2, OUTPUT);
pinMode(IN4_MOTOR2, OUTPUT);
SerialBT.begin(BT_NAME); // Nome do dispositivo Bluetooth
Serial.println("ESP32 Bluetooth Iniciado. Aguardando conexão...");
}

## Slide 23
void loop(){
if (SerialBT.available()) { / Verifica se há dados recebidos via Bluetooth
char received = SerialBT.read(); // Lê o primeiro caractere recebido
Serial.println("Recebido: " + String(received)); // Exibe no monitor serial
switch (received) {// Interpreta os comandos recebidos
case 'w':
moverFrente();
break;
case 's':
moverTras();
break;
case 'a':
moverEsquerda();
break;
case 'd':
moverDireita();
break; case 'q':
parar();
break;
default:
Serial.println("Comando inválido");
break;
}
}
}